Seitens Honda verbaute Kabelfarbe: 1x Weiß + 1x Grün

Fernlicht:

Blaues Kabel durchkneifen.

Das blaue Kabel, welches vom Fernlichtschalter kommt mit „Orange“, am Modul ( = Nr. 3), verbinden.

Das andere Blaue Kabel, welches vom Scheinwerfer / Leuchtmittel kommt,  mit dem Modulkabel „Rot“ ( = Nr.4) verbinden.

Abblendlicht:

„Blau“, vom Modul kommend ( = Nr.1),  mit dem Schaltereingang verlöten.

Schalter, ausgehend, mit Weißem Kabel (vom Scheinwerfer) verbinden.

Grünes Kabel, vom Scheinwerfer kommend, mit Schwarzem Kabel, welches am Modul die Nr. 2 hat, verbinden.

Ausgangshelligkeit des Moduls nach „Gusto“ am Poti / Modul einstellen.

Bevor Du die Verkleidung zusammenbaust, solltest Du die Funktion des Moduls erst überprüfen. Dieses machst Du in dem, wie gewohnt, die Lichthupe betätigt wird. Zu deiner eigenen Sicherheit (Straßenverkehr) sollte immer noch eine „deutliche Differenz“ bezogen auf die abgegebene Lichtintensität in Bezug auf den nun „gedimmt“ mitleuchtenden Fernlichtscheinwerfer <-> Lichthupe bzw. Fernlicht vorhanden sein !!

Wichtiger Hinweis: Das Doppellichtmodul hat keine Betriebserlaubnis und ist somit im öffentlichen Straßenverkehr (STVZO)nicht erlaubt. Eventuelle Auslandsbestimmungen überprüfen.!!! (Einbau und Betrieb auf eigene Gefahr)

Achtung: Diese Einbauanleitung ist ohne Gewährleistung !!!!!!!!!!!!!!

Anleitung entstanden in Zusammenarbeit von Steve-Porta und Lunatic